Протокол обмена данными

переходника для платежных систем EW-UsbMDB

Версия 1.2 (07.01.2008), данная версия поддерживается оборудованием с прошивкой версии 1.2 и выше

Взаимодействие переходника и ПК происходит в текстовом режиме по каналу USB (эмуляция RS232 скорость 115200 8N1).

Каждая команда от ПК и ответ ведомого представляют из себя текстовую строку, начинающуюся с символа ‘#’, и завершающуюся символами ‘\r’ ‘\n’

Все передаваемые числовые значения представляются в 16-ричном формате (строчные буквы).

Список команд стандартного набора

| Команда | Описание | Ответ | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| #vreset | Перезагрузка переходника | Без ответа |  |
| #vdev | Тип устройства | #vok=usbmdb |  |
| #vver | Версия ПО | #vok=<string> |  |
| #vmanu | Информация о производителе | #vok=<string> |  |
| #vcena=<ena> (#vcena?) | Включение поддержки монетоприемника <ena> = 0, 1 | #vok | Значение запоминается в eeprom |
| #vcask | Запрос статуса монетоприемника | #vcask=<state> | <state> - состояние монетоприемника: |
| #vcinfo | Запрос информации о монетоприемнике | #vcinfo=<routing>,<level>,<scale>,<decimal>,<coin type credits… (up to 16 channels separated with commas)> | <routing> - битовое поле номеров каналов, которые направляются в тубы монетоприемника (2 байта) <level> - уровень совместимости монетоприемника <scale> - масштаб денежных величин монетоприемника <decimal> - положение десятичной точки денежных величин монетоприемника <coin type credits> - массив от 1 до 16 переменных через запятую, указывающих номиналы монет для туб |
| #vpoll=<t> | Задание интервала поллинга MDB-шины | #vok | По умолчанию 500мс, 1 = 10мс |
| #vctubes | Запрос заполнения туб | #vctubes=<full>,<n0>,..<n15> | <full> - битовое поле флагов переполнения каналов (2 байта) <nx> - количество монет в канале x |
| #vcini=<ena>,<manual> | Разрешение приема монет для каждого канала <ena> - битовое поле разрешенных каналов (2 байта) <manual> - битовое поле каналов для которых разрешена ручная выдача монет (2 байта) | #vok |  |
| #vcdisp=<chn>[,<amount>] | Выдача монет из указанного канала <chn> - канал <amount> - количество монет к выдаче (не более 15шт, если параметр опущен то принимается значение по умолчанию 1 монета) | #vok |  |
| #vbena=<ena> (#vbena?) | Включение поддержки купюроприемника <ena> = 0, 1 | #vok |  |
| #vbask | Запрос статуса купюроприемника | #vbask=<state> |  |
| #vbinfo | Запрос информации о купюроприемнике | #vbinfo=<escrow>,<stacker>,<level>,<scale>,<decimal>,<bill credit type (up to 16 channels separated with commas)> | <escrow> - указание наличия функции определения номинала купюры перед ее укладкой (ff – наличие, 00 – отсутствие) <stacker> - емкость стекера в купюрах <level> - уровень совместимости купюроприемника <scale> - масштаб денежных величин купюроприемника <decimal> - положение десятичной точки денежных величин купюроприемника <bill type credits> - массив от 1 до 16 переменных через запятую, указывающих номиналы купюр для каналов |
| #vbsecu=<high> | Задание уровней высокой безопасности детектирования купюр <high> - битовое поле каналов в которых задан уровень высокой безопасности (2 байта) | #vok |  |
| #vbini=<enable>,<escrow> | Задание разрешенных купюр к приему и функции предварительного определения номинала купюры Escrow <enable> - битовое поле разрешенных к приему купюр (2 байта) <escrow> - битовое поле купюр для которых разрешено предварительное определение номинала | #vok |  |
| #vbaccept=<acc> | Ответ забирать купюру (1) или нет (0) на событие что купюра в позиции Escrow | #vok |  |
| #vbstacker | Запрос количества купюр в стекере | #vbstacker=<fullflag>,<amount> | <fullflag> = 1 – стекер переполнен <amount> - количество купюр в стекере |

Макс.интервал времени для ответа на команду зависит от времени реакции платежного модуля, команда которому отправляется. К примеру, при отправке команды выдачи нескольких монет #vcdisp период ожидания выполнения команды может достигать нескольких десятков секунд.

Список возможных событий

| Событие | Описание |
| --- | --- |
| #veve=COIN,ROUTE,<depositflag>,<routing>,<channel>,<intube> | Монета опущена <depositflag> = 1 если монета была принята, = 0 если была возвращена <routing> - направление <channel> - канал монеты <intube> - общее кол-во монет в тубе с учетом этой Значения параметра <routing>: CASHBOX – монета в накопительный ящик TUBES – монета в тубы для выдачи сдачи REJECT – монета не распознана и возвращена назад NOTUSED – неизвестный код отработки |
| #veve=COIN,DISPENSE,<channel>,<number> | Монета выдана в ручном режиме <channel> - канал монеты <number> - количество выданных монет |
| #veve=COIN,STATE,<newstate> | Изменилось состояние монетоприемника <newstate> - новое состояние |
| #veve=BILL,STACK,<billtype> | Прием купюры <billtype> - канал купюры |
| #veve=BILL,ESCROW,<billtype> | Купюра в позиции определения номинала, ожидается дальнейший вызов функции #vbaccept <billtype> - канал купюры |
| #veve=COIN,SLUG | Неопознанная монета опущена и возвращена назад |

Список ошибок

| Параметр #verr | Описание |
| --- | --- |
| OFF | Устройство, к которому обращается текущая команда, отключено |
| LOST | Ошибка команды |

Список состояний устройств (параметр <state>)

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| LOST | Устройство исчезло с шины |
| ERROR | Ошибка |
| READY | Готово к работе |
| BUSY | Занято (операция выдачи или приема) |
| RESET | Перезагружается |
| DISABLED | Устройство готово к работе, прием денег запрещен |
| UNKNOWN | Неизвестное состояние |